## Slide 1
三、特种罐箱信息化服务平台方案
03
part
Notes: 模板来自于 http://meihua.docer.com/

## Slide 2: 1、总体架构
集装箱
北斗
GPS/GLONASS等
监控设备
运营商
基站
安全
网关等
云服务平台
导航信号
2/3/4G全网通
导航信号
主干网
应用
服务器
支撑服务
等服务器
缓存/数据库/文件
等存储服务器
总体目标：
本项目旨在为一种罐式集装箱研发一款满足公、铁、水联运的位置环境监测设备，同步考虑基于该设备的能力建设面向物流公司、租赁公司、运输企业等业主单位信息服务的第三方云服务平台

## Slide 3: 2、硬件架构
功能需求 | 业务场景描述
撞击检测 | 集装箱在倒运过程中经常发生集装箱间出现碰撞情况，导致集装箱局部变形，使用周期变短。可通过防撞功能保证集装箱运输中安全倒运，当发生碰撞前作出报警。
定位 | 集装箱运输过程中集装箱管理部门和商家均可通过该项功能了解集装箱现在位置及到站时间，便于到站后的倒运及接货安排，节约时间，提高效率，完成整个线路运输。
压力监测 | 每个罐式集装箱在运输过程中装卸货工况和运输工况的压力等级不同，需保证其压力小于罐箱的设计压力，当大于设计压力时，发出报警，有效加大了对集装箱的监控力度，确保安全。
液位监测 | 集装箱装货过程中出现液位超高等现象，罐体安装液位探测器，装货过程中按照设计要求达到液位高度时，将信息反馈给相关部门或人员，保证液位适应运输要求。
温度监测 | 集装箱装卸工况中需要温度达到某个数值才能进行装卸货，该功能不仅可以完成装卸货工况温度监控，也能监测货物运输过程中罐内温度，当超过设计温度时发出报警，有效加大了对集装箱的监控力度，确保安全。
阀门和人孔盖监测 | 集装箱运输过程中阀门和人孔盖打开均会导致货物泄露，某些货物会对环境造成污染，需利用此功能监测阀门和人孔盖开关状态，记录开关信息，当遇到非正常开关时报警，将信息反馈给相关部门。

## Slide 4: 2、硬件架构（组网方式3）
设备 | 功能定义
主机 | 定位、通讯、485总线、外界温度、三轴加速度、设备内部温湿度测量、振动唤醒、数据补报、
采集盒 | 485数据传输、传感器接入、设备内部温湿度测量
温度传感器 | 罐箱内部液体温度采集
液位计 | 采集罐箱内液体液位值
液压计 | 采集罐箱内液体压力
气压计 | 采集罐箱内气体压力
人孔开关 | 识别人孔位置开关
阀门 | 识别阀门开关
主机 内置无线通讯模块
电源
天线 包含无线通讯天线
采集器
电池
无线通讯模块及天线
液位仪
采集器
电池
无线通讯模块及天线
气压计
采集器
电池
无线通讯模块及天线
液压计
采集器
电池
无线通讯模块及天线
开关门
传感器
采集器
电池
无线通讯模块及天线
温度传感器
采集器
电池
无线通讯模块及天线
温度传感器
采集器
电池
无线通讯模块及天线
温度传感器
采集器
电池
无线通讯模块及天线
温度传感器
传感器我方确定型号，只需要实现主机和采集器部分，
提供Android APP客户端实现设备安装配置、现场终端设备检测

## Slide 5: 2、硬件架构 - 功能组件 - 主机
No. | 功能 | 实现方式 | 性能指标
1 | 定位 | 采用支持至少包括BD/GPS的多模定位模组 | 普通精度，±10米
2 | 通讯 | 采用4G全网通 | 支持2/3/4G通讯；
3 | 数据延时上报 | 内置Flash存储器，通讯无信号时数据临时存在Flash里，恢复通讯后、将数据上报给服务器，清空Flash内缓存数据 | 支持不低于1000条的数据存储，内置一个FLASH
4 | 远程固件升级 | OTA协议 | 支持
5 | 设备状态监测 | 采用板载数字式温湿度传感芯片 | 测温精度±0.2℃ 湿度±2%
6 | 拆卸报警 | IMU传感器 | X、Y、Z三轴加速度
7 | 运动唤醒 | IMU传感器（或者振动传感器） | 静止状态转为运动状态时激活
8 | 外界温度 | 外置温度传感器（或者直接采用板载温湿度芯片采集到的温度值） | 测温精度±0.2℃ 湿度±2%
9 | 主动唤醒 | NFC触发，唤醒设备主动上报一次，通讯完成后设备休眠； | 
10 | 蓝牙广播 | 蓝牙芯片，NFC触发时蓝牙广播设备号、各传感器工作状态是否正常 | 
11 | 总线 | 提供电源、数据传输总线 | 基于485
整机性能 |  | 设备工作温度：-40~85℃ 防水防尘：IP67 供电：外部3.6v供电 | 

## Slide 6: 2、硬件架构 - 功能组件 – 传感器
No. | 功能 | 实现方式 | 性能指标 | 传感器示意图
1 | 罐内温度 | 4个数字式温度传感器，通过导管深入到罐体内部，导管与罐内做隔离处理，每个传感器需要1根3芯电缆通过防水航空接头与采集盒连接 | -40~125℃ | 
2 | 罐内液位 | 钢缆式导波雷达 | -40~250℃、精度：±3mm、防爆：Exia IIC T6 Ga、4~20mA、￥2.7~3.5K | 
 |  | 电容式物位计射频导纳四氟钢缆式 | -50~250℃、4~20mA 15~36V、防爆：Exia IIC T6、￥1.5~2.5K | 
3 | 液体压力 气体压力 | 压力传感器，卫生级压力传感器和变送器，通过防水航空接头与采集盒连接 | -45~115℃、4~20mA、9~30V、￥5~7K | 
4 | 人孔开关 | 门磁式传感器，基于正压电效应工作，由两个紧邻软磁性金属弹簧片构成，门正常闭合时，弹簧片处于有效距离内闭合，线路导通；当门被打开时，检测线路被断开，开门报警信号送出 | 漏电流1mA以下 | 
5 | 阀门 |  |  | 
采集盒性能 |  | 设备工作温度：-40~85℃、防水防尘：IP67、供电：外部3.6v供电 |  | 

## Slide 7: 2、硬件架构 - 安装位置

## Slide 8: 主机基本功能
No. | 功能 | 实现方式 | 性能指标
1 | 定位 | 采用支持至少包括BD/GPS的多模定位模组 | 普通精度，±10米
2 | 通讯 | 采用4G全网通 | 支持2/3/4G通讯；
3 | 数据延时上报 | 内置Flash存储器，通讯无信号时数据临时存在Flash里，恢复通讯后、将数据上报给服务器，清空Flash内缓存数据 | 支持不低于1000条的数据存储，内置一个FLASH
4 | 远程固件升级 | OTA协议 | 支持
5 | 设备状态监测 | 采用板载数字式温湿度传感芯片 | 测温精度±0.2℃ 湿度±2%
6 | 拆卸报警 | IMU传感器 | X、Y、Z三轴加速度
7 | 运动唤醒 | IMU传感器（或者振动传感器） | 静止状态转为运动状态时激活
8 | 外界温度 | 外置温度传感器（或者直接采用板载温湿度芯片采集到的温度值） | 测温精度±0.2℃ 湿度±2%
9 | 主动唤醒 | NFC触发，唤醒设备主动上报一次，通讯完成后设备休眠； | 
10 | 蓝牙广播 | 蓝牙芯片，NFC触发时蓝牙广播设备号、各传感器工作状态是否正常 | 
11 | 总线 | 提供电源、数据传输总线 | 基于485
整机性能 |  | 设备工作温度：-40~85℃ 防水防尘：IP67 供电：外部3.6v供电 | 

## Slide 9: 3、软件平台
功能需求 | 业务场景描述
位置信息实时查询 | 通过该功能可动态查寻集装箱的位置信息，单击地图中的集装箱会显示信息框，信息框中提示GPS信号的强度，设备电量，运行速度，箱内的温度和时间等信息
位置跟踪 | 以最大比例尺显示集装箱在地图中的位置信息，且界面会根据集装箱的运行位置做相应的调整
围栏功能 | 用户可自定义围栏的范围和允许集装箱运行速度的最大值，当集装箱驶出围栏范围或者速度超过设定的最大值时设备就会报警，可通过短信、邮件和微信的形式将报警信息及时通知用户
轨迹回放 | 为用户提供了整个集装箱运行过程中的轨迹信息，方便用户掌握列车的运行状态
统计报表 | 可实现对集装箱运行状态的系统统计，包括提供查询时间段内集装箱每个位置时的详细状态信息，停放时间信息、里程的统计信息，超速报警信息，等。并可将需要的信息通过excel表的形式导出
设备管理 | 可实现集装箱上的设备使用时间管理，如：用电量管理
实时报警 | 实现了温度过高或过低报警、断电报警、低电量报警、箱非正常开关报警、人孔盖及卸料阀非正常开关报警等功能
物流信息查询 | 可实现集装箱上的货物物流信息实时查询，方便用户高效掌握货物信息
用户权限管理 | 对不同的使用人群系统提供了不同的使用权限，管理员可设定用户的权限等级
手机访问功能 | 用户可通过手机直接浏览访问远程监控系统软件平台，利用手持移动终端实现对集装箱的远程定位监控管理
运营管理功能 | 暂定